## Slide 1
ELEKTRONİK BETON İZLEME SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Belgelendirme ve Denetleme Şube Müdürlüğü
ANTALYA 31.07.2018
Hazırlayan
İrşade AYDOĞDU GÜRBÜZ
Lab. Bel. ve Den. Şb. Müd.V.

## Slide 2: BETON NEDİR?
Beton; çimento, agrega, su ve gerektiğinde kimyasal veya mineral katkıların uygun oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan, başlangıçta şekil verilebilen, zamanla çimentonun hidratasyonu ile sertleşerek mukavemet kazanan bir yapı malzemesidir.

## Slide 3: NEDEN BETON?
Beton; ekonomik olması, bileşenlerinin doğada bol miktarda bulunması, yüksek dayanımı ve maliyetinin düşük olması, işlenebilirliği, yangına karşı direnci, gevrek olması, üretiminde az enerji gereksinimi, çevre dostu oluşu ve daha birçok özelliği ile mühendislik açısından henüz alternatifi olmayan bir yapı malzemesidir.
Beton; dünyada sudan sonra en çok kullanılan malzemedir.
Ülkemizde kişi başına 1.25 m3 düzeyinde beton düşmekte olup, Türkiye beton üretiminde son beş yıldır Avrupa birincisidir. Dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır.

## Slide 4: BETON NASIL ÜRETİLİR?
YAŞ SİSTEM
Kuru karışımlı hazır betonun, agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırılan, suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edilen hazır betondur. Kuru karışımlı hazır betonda şantiyede karışıma verilen su miktarına ve karıştırma süresine özel itina gösterilmesi gerekmektedir
Yaş karışımlı hazır beton, su dahil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülen ve karıştırılan hazır betondur.
KURU SİSTEM

## Slide 5: BETON DAYANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER NELERDİR?
SU
AGREGA
ÇİMENTO
KATKILAR
HAMMADDELERİN KALİTESİ
BETONUN ÖZELLİKLERİ
DENEYLER
KÜR
ZAMAN
NEM
SICAKLIK
YERLEŞTİRME
SIKIŞTIRMA DERECESİ
HAVA İÇERİĞİ
KARIŞIM YÖNTEMİ
KARIŞTIRMA
HOMOJENLİK
DENEYLER

## Slide 6: TAZE BETONDA KIVAM NASIL ÖLÇÜLÜR ?
Taze beton kıvamı, aşağıda verilenlerden herhangi birisiyle ölçülmelidir.
Çökme deneyi (slump), TS EN 12350-2’ye göre,
Vebe deneyi, TS EN 12350-3’e göre,
Sıkıştırılabilme derecesi, TS EN 12350-4’e göre,
Yayılma tablası deneyi, TS EN 12350-5’e göre,
Çökme Sınıfları

## Slide 7: ÇÖKME DENEYİ (SLUMP) NASIL YAPILIR?
Slump Konisinin 3 seferde ve eşit miktarda doldurulması gerekir.
Her doldurma esnasında 25 defa şişleme yapılarak sıkıştırma yapılır.
Yüzeyindeki fazla beton mastarlama hareketi ile sıyrılır.
Çökme konisini çekme işlemi 2-5 saniye sürede sabit hızla yapılmalıdır.
Deney kesintisiz olarak 150 sn’de tamamlanmalıdır
Çökme konisi ile beton arasında oluşan yükseklik farkı 3 farklı noktadan ölçülerek belirlenir.
Bu ölçümlerin ortalaması alınır. Buna slump denir.

## Slide 8: TAZE BETON NUMUNESİ NASIL ALINIR?
Bakanlığımızdan belgeli laboratuvarlarda 15 x 15 x 15 cm küp ve 15 x 30 cm silindir olmak üzere, iki tür numune kalıbı kullanılarak deneyler gerçekleştirilmektedir. Standarda uygun numune kalıpları, kullanılmadan önce temizlenerek yağlanmalıdır.
Küp kalıplar
Silindir kalıplar

## Slide 9: Şantiye mahalline gelen transmikserin ilk %15 inden ve son %15 inden numune alınmamalıdır. Deney için gerekli olan malzemenin 1.5 katı alınarak beton ve ortam ısısı ölçülür.
TAZE BETON NUMUNESİ NASIL ALINIR?
Sıkıştırma işleminden sonra kalıbın kenarlarında tokmaklanarak betonun iyice yerleşmesi sağlanır.
Alınan numune küp kalıba iki tabaka, silindir kalıba ise üç tabaka halinde doldurulmalı ve her tabaka en az 25 defa şişlenmelidir.
Mala ile alınan numunenin üst yüzeyi düzeltilerek etiketlenir.

## Slide 10
TAZE BETON NUMUNESİ NASIL ALINIR?
Alınan numuneler 16-72 saat aralığında şantiye mahallinde bekletilir.
RÜZGAR
SICAK
SOĞUK

## Slide 11
TAZE BETON NUMUNESİ NASIL ALINIR?
Alınan numunelerin 16-72saat aralığında şantiyeden çıkışı yapılır ve laboratuvara getirilerek 20 ± 2 derecelik havuzlar da 7/28 gün kürlenir. Günü gelen numuneler laboratuvar tarafından kırılarak kırım sonuçları müşteriye sunulur.

## Slide 12
BETON NUMUNESİ SÜRECİ

## Slide 13
Elektronik Beton İzleme Sistemi projesi ile; Bakanlığımızın denetim konusundaki bilgi birikimi ve Savunma Sanayi Başkanlığı (Aselsannet)’nın izleme ve güvenlik konularındaki tecrübesi birleştirilerek, yapılarda kullanılan betonun denetiminin daha sağlıklı ve güvenilir olarak yapılması hedeflenmektedir. Böylece Ülkemiz adına kaliteli ve yaşanabilir marka şehirler oluşturma hedefine bir adım daha yaklaşılarak, vatandaşlarımıza depremlere karşı daha güvenli yapılarda yaşama imkanı sağlanacaktır.
EBİS

## Slide 14: BETON KIRIM CİHAZI
Projede kullanılacak Beton presleri Aselsannet tarafından özel olarak üretilmiş olup, içerisinde RFID okuyucular, görüntü kameraları, güç kaynağı ve kalibrasyona müdahaleyi öneyen bir anahtar kilit sistemi yer almaktadır.

## Slide 15: MOBİL UYGULAMA
Yine Aselsannet tarafından mobil bir EBİS uygulaması yazılmış olup, tablet ve telefonlar üzerinden bağlanılabilecektir.
Uygulama android veya apple marketlerden ücretsiz indirilerek kişiye özel kullanıcı adı ve şifre ile kullanılabilecektir.
Mobil uygulama üzerinden numune alma, numune şahitliği, şantiye çıkışı ve kürleme işlemleri gerçekleştirilecektir.

## Slide 16
Bu sistem ile numune alma sürecine ilişkin konum, saat ve rapor bilgileri ile deney yapan ve numune alımına şahitlik eden kişi bilgileri elektronik ortamda tutulmakta olup, ülke geneli, il, ilçe, laboratuvar veya yapı bazlı denetlenebilmektedir.
WEB ÜZERİNDEN KULLANIM
Web üzerinden Bakanlığımıza, laboratuvar kullanıcılarına ve il müdürlüklerine sağlanacak roller ile Elektronik ortamda beton numuneleri anlık izlenebilecektir.

## Slide 17
Beton numunelerinin kimliklendirilmesi aşamasında kullanılacak olan UHF RFID etiketlerin tamamı hizmet süresince Savunma Sanayi Başkanlığı (Aselsannet)vasıtasıyla sağlanacaktır.
Beton numuneleri alım süreçlerinde kullanılmak üzere laboratuvar firmalarınca kullanılacak olan RFID el terminalleri ile kırım cihazı ve kırım cihazı üzerinde bulunan RFID okuyucular, Savunma Sanayi Başkanlığı (Aselsannet) vasıtasıyla temin edilecektir.
Laboratuvarların EBİS ile ilgili her türlü soru, görüş ve bilgi talepleri ile arıza aktarımlarını sağlayabilmeleri amacı ile çağrı merkezi hizmeti sağlanacaktır.
Beton izleme sistemi denetçilere, yetkili yapı denetim ve laboratuvar firmalarına yönelik olarak, sistemin tanıtımını konu alacak bir eğitim verilecektir.
Gerektiğinde Yapı Denetim Sistemi Uygulama yazılımının Bakım, İyileştirme ve Geliştirme işi konusunda destek verilecektir.
UYGULAMADA SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞINCA(ASELSANNET) SAĞLANACAK HİZMETLER NELERDİR?

## Slide 18
1
BETON NUMUNELERİ
ŞANTİYE ALANI
ŞANTİYEDEN BETON NUMUNESİ ALIMI

## Slide 19: ŞANTİYEDEN BETON NUMUNESİ ALIMI
2
RFID ETİKETLİ (ÇİPLİ) NUMUNELER
GPS ile KONUM
DOĞRULAMA
RFID ETİKETLER (ÇİPLER)
BETON NUMUNELERİNİN İÇİNE YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN BETON BİLGİLERİ DOLDURULUR VE EL TERMİNALİ YARDIMIYLA ETİKETLER(ÇİPLER) OKUTULUR.
DENEY YAPAN ELEMAN VEYA LAB.DENETÇİSİ
KONTROL ELMANI VEYA YDK.DENETÇİSİ
3
NUMUNE ŞAHİTLİĞİ

## Slide 20
RFID ETİKETLİ (ÇİPLİ)
BETON NUMUNELERİ
SAHADA 16-72 ARALIĞINDA
BEKLETİLİR
16-72 ARALIĞINDA BEKLEYEN NUMUNELER SAHADAN EL TERMİNALİ İLE OKUTULARAK ALINIR.
NUMUNELER EL TERMİNALİ İLE OKUTULDUKTAN SONRA LABORATUVARIN
KÜR HAVUZUNA YERLEŞTİRİLİR
4
5
6
ŞANTİYE MAHALLİ
ŞANTİYE ÇIKIŞI
KÜRLEME
ŞANTİYE VE KÜRLEME DENETİMİ
GPS ile KONUM
DOĞRULAMA
GPS ile KONUM
DOĞRULAMA

## Slide 21: BETON KIRIM TESTİ
7.GÜN BETON NUMUNLERİNİN
3 TANESİ ÇIKARILIYOR
7
a- RFID Çip Okuma
Yazılım ile Çip / Numune Doğrulama
Kırım Testi
Test Sonuçlarının Merkezi Yazılıma Gönderilmesi
KIRIM CİHAZI
28.GÜN BETON NUMUNLERİNİN
KALAN 6 TANESİ ÇIKARILIYOR.
8
KIRIM CİHAZI
a- RFID Çip Okuma
Yazılım ile Çip / Numune Doğrulama
Kırım Testi
Test Sonuçlarının Merkezi Yazılıma Gönderilmesi

## Slide 22
LABORATUVAR DENETİMLERİ VE KOMİSYON KARARLARI
TEŞEKKÜR EDERİM
Hazırlayan
İrşade AYDOĞDU GÜRBÜZ
Lab. Bel. ve Den. Şb. Müd.V.